郑州市疾病预防控制中心实验室净化维保项目招标文件

现对我中心实验室净化维保项目进行邀标采购，邀请符合条件的单位积极响应，相关招标事宜如下：

一、项目名称

郑州市疾病预防控制中心实验室净化维保项目

二、招标方式

邀标采购

三、采购内容

| 分包 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑州市疾病预防控制中心 实验室净化维保项目 |  |  | 见附表 |

四、采购预算金额：16万。

五、服务期：一年。

六、质量标准：符合国家相关标准，规范要求。

七、响应人资质要求

1、投标人须是中华人民共和国境内注册，供应商应具有独立法人资格，持有有效的《企业营业执照》，组织机构代码证，税务登记证，且具有良好的商业信誉，无违法记录，营业执照经营范围必须包含经营本次招标的相关内容。

2、法定代表人本人投标的，提供身份证明；法定代表人委托代理人投标的，提供法定代表人签章并加盖单位公章的授权委托书及被授权人的身份证明。

3、依法缴纳税收及社会保障资金的相关材料（近六个月内任意1个月的纳税及社保缴纳证明）

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年财务报告）。

5、3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6、报名时需携带营业执照副本原件、法定代表人身份证明原件或法定代表人签章并加盖单位公章的授权委托书及被授权人的身份证明

7、本项目不接受联合投标。

八、响应要求

1、投标时需附营业执照副本复印件、法人代表身份证复印件（所附证件须加盖公章）和本项目所要求的资质资料。未按要求提交上述资格证明文件的不予受理。

2、投标文件递交至：投标文件在开标当天带至开标现场（郑州市疾病预防控制中心1号楼2楼会议室）。

3、响应文件截至时间（2022年 8月24日下午15:00）。

4、项目联系人：吴老师，电话：0371-67135323。

九、评标方式

采购小组综合打分，总分排名第一的为成交人。

十、特殊说明

截至投标文件递交时间，投标商（有效投标商）不足3家的，择日重新招标。

十一、开启时间和地点

1. 开启时间：2022年 8月24日下午15:00；

2. 开启地点：郑州市疾病预防控制中心1号楼2楼会议室。

十二、联系方式：

联系人： 赵老师

联系电话（传真）： 0371－67135376

附表1：服务内容

附表2：评分办法

郑州市疾病预防控制中心招标采购评审办公室2022年8月19日

附件1：

服务内容

工程范围：

本次采购为郑州市疾病预防控制中心3号楼净化实验室净化维保，包含北楼1层、2层、3层、4层微生物实验室以及南楼3层理化实验室，含中心餐厅空调维护保养清洗、报告厅空调维护保养清洗等，维保范围含风道清洗、风机盘管清洗消毒、初、中、高效过滤器定期更换，北楼2、3、4层微生物实验室冷凝水管改造，维保单位提供24小时应急维修以及500元以内配件。

1、北楼2、3、4层以及南楼3层风道清洗

| 序号 | 项目名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送风管200*200=295m | 拆除并修复专业清洗剂一遍，清水洗两遍、有致病毒做要防护工作 | ㎡ | 236 |  |
| 2 | 送风管320*200=223m | 拆除并修复专业清洗剂一遍，清水洗两遍、有致病毒做要防护工作 | ㎡ | 231.92 |  |
| 3 | 送风管400*320=184m | 拆除并修复专业清洗剂一遍，清水洗两遍、有致病毒做要防护工作 | ㎡ | 264.96 |  |
| 4 | 送风管500*320=122m | 拆除并修复专业清洗剂一遍，清水洗两遍、有致病毒做要防护工作 | ㎡ | 200.08 |  |
| 5 | 送风管600*450=40m | 拆除并修复专业清洗剂一遍，清水洗两遍、有致病毒做要防护工作 | ㎡ | 44.1 |  |
| 6 | 回风管200*200=295m | 拆除并修复专业清洗剂一遍，清水洗两遍、有致病毒做要防护工作 | ㎡ | 212 |  |
| 7 | 回风管320*200=198m | 拆除并修复专业清洗剂一遍，清水洗两遍、有致病毒做要防护工作 | ㎡ | 205.92 |  |
| 8 | 回风管400*320=172m | 拆除并修复专业清洗剂一遍，清水洗两遍、有致病毒做要防护工作 | ㎡ | 247.68 |  |
| 9 | 回风管500*320=105m | 拆除并修复专业清洗剂一遍，清水洗两遍、有致病毒做要防护工作 | ㎡ | 172.2 |  |
| 10 | 回风管600*450=20m | 拆除并修复专业清洗剂一遍，清水洗两遍、有致病毒做要防护工作 | ㎡ | 42 |  |
| 11 | 新风管400*320=22m | 拆除并修复专业清洗剂一遍，清水洗两遍、有致病毒做要防护工作 | ㎡ | 31.68 |  |
| 12 | 新风管500*320=4m | 拆除并修复专业清洗剂一遍，清水洗两遍、有致病毒做要防护工作 | ㎡ | 6.56 |  |
| 13 | 排风管200*200=244m | 拆除并修复专业清洗剂一遍，清水洗两遍、有致病毒做要防护工作 | ㎡ | 195.2 |  |
| 14 | 排风管320*200=196m | 拆除并修复专业清洗剂一遍，清水洗两遍、有致病毒做要防护工作 | ㎡ | 203.84 |  |
| 15 | 排风管400*320=107m | 拆除并修复专业清洗剂一遍，清水洗两遍、有致病毒做要防护工作 | ㎡ | 154.08 |  |
| 16 | 排风管500*320=68m | 拆除并修复专业清洗剂一遍，清水洗两遍、有致病毒做要防护工作 | ㎡ | 111.52 |  |

| 序号 | 项目名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 维护周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效过滤器送风口 | 500m³/h风量，320*320（长*宽*高）过滤效率≥99.99% | 台 | 23 | 一年1次 |  |
| 2 | 高效过滤器送风口 | 1000m³/h风量，320*320（长*宽*高）过滤效率≥99.99% | 台 | 28 | 一年1次 |  |
| 3 | 高效过滤器排风口 | 500m³/h风量，320*320（长*宽*高）过滤效率≥99.99% | 台 | 7 | 一年1次 |  |
| 4 | 高效过滤器排风口 | 500m³/h风量，320*320（长*宽*高）过滤效率≥99.99% | 台 | 2 | 一年1次 |  |
| 5 | 高效过滤器送风口 | 1000m³/h风量，320*320（长*宽*高）过滤效率≥99.99% | 台 | 4 | 一年1次 |  |
| 6 | 百级层流罩过滤器更换 | 2000*1000*220（长*宽*高）过滤效率≥99.99% | 套 | 3 | 一年1次 |  |
| 7 | 普通实验室侧排风过滤网更换 | 400*400*10（长*宽*高）过滤效率≥99.99% | 套 | 45 | 三个月1次 |  |
| 8 | 净化空调初效过滤网 | 595**290*50，G4 | 套 | 50 | 三个月1次 |  |
| 9 | 净化空调中效过滤网 | 595**290*50，F8 | 套 | 49 | 三个月1次 |  |
| 10 | 净化空调箱新风系统，过滤网更换 | 630*400*10，G4 | 套 | 7 | 三个月1次 |  |
| 11 | 普通实验室空调初效过滤网进风口、出风口风网清洗 | DN20 | 套 | 280 | 1年1次 |  |
| 12 | 普通实验室空调初效过滤网进水口、出水过滤网清洗 | DN20 | 套 | 102 | 1年1次 |  |

北楼1楼实验室内容

| 序号 | 材料名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化空调机组初效过滤器 | 595*290*46 | 个 | 36 | 每月换一次 |
| 2 | 净化空调机组初效过滤器 | 595*595*46 | 个 | 12 | 每月换一次 |
| 3 | 净化空调机组中效过滤器 | 592*592*381 | 个 | 4 | 每3个月更换一次 |
| 4 | 净化空调机组中效过滤器 | 287*592*381 | 个 | 12 | 每3个月更换一次 |
| 5 | 净化空调机组亚高效过滤器 | 592*592*292 | 个 | 2 | 每6个月年换一次 |
| 6 | 净化空调机组亚高效过滤器 | 592*287*292 | 个 | 4 | 每6个月年换一次 |
| 7 | 净化空调机组高效过滤器 | G1送风量500m³/h 320*320*70 | 个 | 4 | 每年更换一次 |
| 8 | 净化空调机组高效过滤器 | G2送风量1000m³/h 530*530*70 | 个 | 2 | 每年更换一次 |
| 9 | 净化空调机组高效过滤器 | G3送风量1500m³/h 630*630*70 | 个 | 4 | 每年更换一次 |
| 10 | 净化空调机组高效回风过滤器 | GP1排风量400m³/h 320*320*70 | 个 | 4 | 每年更换一次 |
| 11 | 净化空调机组高效回风过滤器 | GP2排风量700m³/h 440*440*70 | 个 | 9 | 每年更换一次 |
| 12 | 风道清洗 | 拆除并修复专业清洗剂一遍，清水洗两遍、有致病毒做要防护工作 | 平方 | 2200 |  |

附件2：

评分办法

一、分值构成（总分100分）

1、商务部分20分

2、技术部分50分

3、报价部分30分

商务部分（20分）

1、提供自2019年1月1日起至投标截止时间以来（以合同签订时间为准），，每具有一份类似项目业绩的得2分，最多得6分。

2、体系认证以及信用的等级，投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，3A企业信用等级证书、重合同守信用企业3A证书，每提供一项认证得2分，最高得10分，没有不得分。

3、根据响应文件编制的完整性、规范性、精确程度及所提供资料、文字详细清晰可辨、准确完整性，在0-4分之间进行打分.

技术部分（50分）

1、服务方案总体说明清晰、全面完整准确，对所投内容的需求、理解、归纳合理，对服务方案的服务流程有针对性、重点、全面、细化0-10分

2、针对本项目投标人所承诺的售后服务承诺及针对本项目投标人所承诺的优惠条件0-10分

3、突发事件的紧急预案科学合理详尽、措施可行得0-6分。

4、组织结构健全，管理制度科学、合理、详尽，主要部门职责明确，人员责任到位得0-6分。

5、根据投标人提供的维保方案综合评定，对项目特点、实施难点、工作重点描述、针对性等，得0-6分。

6、投标方案中项目实施计划要求，方案合理、实用、完整，人员分工明确、职责清洗合理，有详细实施计划，0-6分。

7、质量保证体系及质量保障措施的准确、全面、具体、安排合理等，得0-6分。

投标报价（30分）

1、评标基准价的确定：评标基准价采用合成的办法确定；有效投标人投标报价的算术平均值；

2、有效投标人的投标报价与评标基准价相比，相同的得30分。

3、有效投标人的最终报价每高于评标标底1%的在30分基础上扣0.5分，扣完为止；每低于评标标底1%的在30分基础上扣0.5分，最多扣5分；超过评标标底-5%（不含-5%）的在30分的基础上每低1%扣3分，扣完为止