郑州市职业病防治院

全自动电脑视野仪招标公告

郑州市职业病防治院全自动电脑视野仪和听力计进行招标采购，欢迎符合条件的单位积极参与，相关招标事宜公告如下：

一、招标项目

郑州市职业病防治院全自动电脑视野仪、听力计。

二、招标方式

招标采购

三、招标项目

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动电脑视野仪 | 见附件 | 见附件 |
| 2 | 听力计 | 见附件 | 见附件 |

四、投标人资质要求

1. 具有良好的商业信誉及完善的售后服务体系的企业法人，在法律和财务方面独立，并与采购人无任何隶属关系；

2. 近三年内，在经营活动中没有重大违法、违纪行为；

3. 履行合同所必需的专业技术能力；

4. 相关法律、法规规定的其他条件。

五、注意事项

投标时需携带法人证书副本原件、复印件，法人代表身份证复印件（所携证件须提供复印件并加盖公章）和本项目所要求的资质。所带复印件须注明时间和“供投标使用”或“与原件一致”字样。未按要求提交上述资格证明文件的不予受理。

六、投标要求

1. 投标截至时间：2019年11月04日下午15:00；

2. 投标文件递交至：投标文件在开标当天带至开标现场（郑州市职业病防治院二号楼322）。

3. 投标前参数咨询、报名电话：0371-63865908

七、开标有关信息

1. 开标时间：2019年11月04日下午15:00；

2. 开标地点：郑州市职业病防治院二号楼322

九、联系方式：

联系人：李老师    电话：0371－63865908

附件：郑州市职业病防治院全自动电脑视野、听力计技术参数及配置清单

郑州市职业病防治院

2019年10月28日

附件：

全自动电脑视野技术参数及配置清单

- 技术参数：

检测范围：90°

检测距离：30cm

视标亮度：1asb—10000asb（ 0-40db）

视标尺寸：Goldmann III

背景光亮度：31.5 asb ( 10cd/m2 )

视标呈现时间：200ms

阈值检测模式：5°-16点、10°-68点、24-2、30-2、60-4、鼻侧阶梯程序

阈值检测策略：全阈值，智能交互式，快速智能交互式

阈上值检测策略：两区，三区，定量缺损

固视监测：Heijl/Krakau盲点检测、视频实时动态监视

分析软件：VFI视野指数分析，单/多视野分析，GHT青光眼半视野分析，青光眼进展分析

体检用检查分析策略：

水平直线视野检测程序：精准检查一条直线上的水平视野150°~160°      ★

单眼快速筛查程序：水平视野检查范围160°，垂直视野检查范围100°     ★

标准视野筛查检测程序：水平视野检查范围160°，垂直视野检查范围100° ★

（具有国家软件认证证书及软件产品测评报告）★

盲区测量：盲区大小测量

操作系统：32位WIN7和WIN10以上

操作界面：19寸液晶屏

存储空间：500GB终身使用

数据备份：U盘，移动硬盘，网络备份

网络接口：以太网接口

电气要求: 电压：100-240V   频率：50～60Hz    功耗：150W

尺寸/重量：400mm×450mm×600mm/20KG

二、配置清单

1、说明书1本

2、视野仪临床应用指南1本

3、产品合格证1张

4、保修卡1张

5、一体式视野仪主机1台

6、响应器1只

7、防尘罩1个

8、眼罩1个

9、电源线1根

10、打印机1台

听力计技术参数

通道：两路独立的输出通道

测试频率：气导250-8000Hz,误差小于±2%

测试强度范围：25dB—70dB

测试信号：纯音，脉冲音，啭音和窄带噪音

麦克风：内置麦克风，便于与受试者沟通（0-20强度可调）

显示屏：LCD显示屏，双行精确数值显示。

精度：连续衰减/步进5dB，误差1dB

保护功能：尽可能保护受试者听力不受损害

操作环境:温度10℃-40℃，相对湿度30%-90%。

电源：100v-240v    50/60Hz  30VA

输出：气导耳机，骨导耳机，自由声场

标准配置：气导耳机、应答器、电源线、耳机、说明书、听力图