郑州市职业病防治院智能密集架采购项目

招标公告

郑州市职业病防治院智能密集架采购项目进行邀标采购，欢迎符合条件的单位积极参与，相关招标事宜公告如下：

一、招标项目

郑州市职业病防治院智能密集架采购项目

二、招标方式

邀标采购

三、招标项目

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑州市职业病防治院智能密集架采购项目 | 见附表 | 见附表 | 见附表 |

四、投标人资质要求

1. 具有良好的商业信誉及完善的售后服务体系的企业法人，在法律和财务方面独立，并与采购人无任何隶属关系；

2. 近三年内，在经营活动中没有重大违法、违纪行为；

3. 履行合同所必需的专业技术能力；

4. 相关法律、法规规定的其他条件。

五、注意事项

投标时需携带营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证、法人代表身份证复印件（所携证件须提供复印件并加盖公章）和本项目所要求的资质。所带复印件须注明时间和“供投标使用”或“与原件一致”字样。未按要求提交上述资格证明文件的不予受理。

六、投标要求

1.投标截至时间：2018年11月22日下午15:00；

2.投标文件递交至：投标文件在开标当天带至开标现场（郑州市职业病防治院2号楼3楼会议室）。

3.投标前要求电话报名（报名电话：0371—63847740），以备登记。

4.参数咨询电话：0371—63847740

七、特殊说明

截至投标文件递交时间，投标商（有效投标商）不足3家的，废标后择日重新招标。

八、开标有关信息

1. 开标时间：2018年11月22日下午15:00；

2. 开标地点：郑州市职业病防治院2号楼3楼会议室。

九、联系方式：

联系人： 赵老师

联系电话（传真）：0371—63847740

附件：郑州市职业病防治院智能密集架主要参数

郑州市职业病防治院

2018年11月19日

附表

智能密集架技术参数

智能档案密集架应运行稳定可靠，操作应用灵活,实现密集架的远程控制和档案室的网络化管理。具备密集架体内温度、湿度自动检测报警、触摸屏友好人机交互、语音提示功能、自检排错功能、多重保护功能、声光定位档案位置指示功能，提高档案存取、查阅、统计管理的自动化程度。主要技术参数如下：

1、电源：220V±5％、50HZ -- 60HZ

2、单列电机功率：80W--200W

3、总功率： 200 X n(W). 其中n为总列数

4、噪声：≤ 50dB

5、运行速度：3.0--4.0/min

6、列载重量：≤3600kg

7、电脑配置：4G以上内存，500G以上硬盘，19.5寸显示器。

8、技术参数要求：

| 名称 | 部件 | 材料 | 规格 | 技术参数 | 标准 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 轨道 | SPCC标准 | 20×20 | 实心方钢 | GB699 | 喷漆前经严格去油、除锈、磷化处理。24h卸载后，没有裂纹及永久变形。 |
| 底盘 | 底梁、轮轴支座 | SPCC标准 | δ=2.5 | 热轧钢板 | GB711 | 底盘不变形，表面喷漆 |
| 架体 | 立柱 | SPCC标准 | δ=1.5 | 冷轧钢板 | GB710 | 50*36mm立柱，采用一次性成型双压线型，安装规范，层数和间距可自由调整，表面酸洗磷化处理，环保亚光喷塑。 |
|  | 架体 | SPCC标准 | / | 冷轧钢板 | GB710 | 整体货架式插接结构、无螺丝 |
| 面板 | 挂板 | SPCC | δ=1.0 | 冷轧钢板 | GB710 | 表面平整，表面酸洗磷化处理，环保亚光喷塑 |
|  | 隔板 | SPCC | δ=1.0 | 冷轧钢板 | GB710 | 3折边处理，增强隔板。 |
| 侧面板 | 门.侧面板 | SPCC标准 | δ=1.0 | 冷轧钢板 | GB710 | 门板为通门，后侧板与立柱为一整体，前侧板上下3段式设计。 |
| 移动机构 | 轴承 | 钢制 | P204 | 双排滚珠 | GB710 | 通过ISO9001认证。传动装置配合精度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇力轻，运行平稳，性能达到国家标准。 |
|  | 实心轴 | 45# | Ф20 | 45#圆钢 | GB699 |  |
|  | 连接钢管 | G3452 | Ф25×2.5 | 无缝钢管 | GB699 |  |
|  | 铁滚轮 | QT450 | HT20-40 | 铸铁 | GB9439 |  |
|  | 链轮 | ZG35 | ZG45 | 精制滚齿 | GB1135 |  |
|  | 链条 | SAEl035 | 节距12.7 | Ф8.5 | GB1244 |  |
|  | 摇动手柄总成 | 省力型 | 摇动手柄 | 双向超越离合器结构 |  | 造型美观大方，手感舒适。把手为折叠式。摇动任何一列均不会使其它把手转动，自动挂挡。 |
|  |  |  | 摇柄轴承 |  | GB1285 |  |
| 制动装置 | 边列锁定装置 |  | 505锁 | 锌合金 | GB699 | 每列装有止动装置，采用锌合金手柄与自动锁一体化设计，止动可靠，使用方便。 |
|  | 中间列锁定装置 |  | 505锁 | 锌合金 | GB699 | 锌合金自动手柄 |
| 防护装置 | 防震装置 | 冰箱专用 | 20mm | 气囊式 密封条 |  | 每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防火、防光、防鼠、防潮、防倾倒功能。 |
|  | 防尘板、顶板 | SPCC | δ=1.0 | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 防倾倒装置 | SPCC | δ=3.0 | 热轧钢板 | GB711 |  |
| 前处理 | 前处理药剂 | Zn系磷化 | XH—103 |  |  | 表面处理经脱脂—水洗—除锈—水洗—中和—水洗—表面调整—磷化—水洗—钝化—干燥—处理等工序,亚光静电喷涂塑,高温塑化,防锈蚀 |
| 表面喷塑 | 亚光静电喷涂塑粉 | 环氧树脂 | 0.02-0.025mm | FRE9100E |  |  |

| 功 能 | 序 号 | 项目 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 架 体 基 本 功 能 | 1 | 手动控制功能 | 通过密集架摇把控制每列向左向右手动移动的操作 |
|  | 2 | 电动控制功能 | 通过移动列控制面板，实现密集架开架、停止、合架等操作；通过固定列触摸屏控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置、资料管理查询等各种操作 |
|  | 3 | 电脑控制功能 | 电脑远程控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置、资料管理查询录入等各种操作 |
|  | 4 | PDA控制功能（可不配） | PDA远程控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置、资料管理查询录入等各种操作 |
|  | 5 | 电机功能 | 电机安放于车架内，使用带测速功能的有刷电机。采用不超过24V的安全直流电压，应达到低噪声，免维护，无火花，长寿命的效果。 |
|  | 6 | 运行速度设置功能 | 电机运行速度可以通过移动列触摸屏设置，运行速度稳定。 |
|  | 7 | 手电动互换功能 | 停电或断电后自动切换成手动功能 |
|  | 8 | 防震防倾倒功能 | 通过拉杆或防倾倒装置实现此功能 |
|  | 9 | 防尘、防鼠、防盗功能 | 达到防尘、防鼠、防盗的要求，确保档案安全 |
|  | 10 | 架体缓启动功能 | 架体运行具有低速起动、高速运行，轻柔合拢的曲线运行功能且运行过程中架体无碰撞、无抖动 |
|  | 11 | ★自动照明功能 | 采用24Vled冷光源条状照明灯，架内有人，灯光自动开启； |
|  | 12 | 非接触式到位检测功能 | 采用非接触式的磁感应位置检测传感器判断架体是否闭合； |
|  | 13 | 人体感应开架功能（可不配） | 当人员站在架体前一段时间后，人员面对的相应列自动打开； |
|  | 14 | 灯光引导功能 | 查找档案后，通过节层对应位置LED引导灯精确指引档案位置，侧面板列号灯通过闪烁节层位置信息指引档案位置。 |
|  | 15 | 遥控锁定功能 | 可以通过遥控器锁定与解锁架体，通过遥控锁定时，不能通过其他方式解锁架体。 |
|  | 16 | ★列号数码管显示功能 | 列号数码管显示功能，要求能任意统一编排编号。不少于5位1.8寸数显模式。可以通过活动列触摸屏实时修改数字及亮度，具有屏保功能，架体左右运行时，能以左右波动方式显示架体运行方向，同时可闪烁显示查询到的档案资料列/节/层信息。支持遥控控制功能，可以通过遥控器控制架体移动和参数设置。 |
|  | 17 | ★温湿度检测及定时通风功能 | 具备温湿度检测及定时通风、超限通风功能。逐列依次打开通风，通风间隔时间可设置。 |
|  | 18 | 故障自检功能 | 电动控制系统故障自检功能 |
|  | 19 | 温湿度显示及报警功能 | 温湿度显示及报警功能 |
|  | 20 | ★移动列显示控制功能 | 采用不小于7英寸真彩触控液晶屏，触摸屏上可显示区列号、温湿度数值、架体状态、资料名称、所在位置信息，要求触摸液晶屏有向左、向右、停止、禁止、合架、查询功能按钮，还有参数设置菜单，电机的运行速度直接在参数设置菜单里可以设定。 |
|  | 21 | ★固定列显示控制功能 | 采用10.4寸一体化触摸显示主机，ARM核心，Wince操作系统，要求在电动，手动模式控制架体运行时，固定列触摸屏都可通过图形方式实时显示区域架体运行情况，图形运动状态与架体实际运行情况一致； |
| 安 全 保 护 功 能 | 1 | 红外线保护功能 | 过道采用红外保护技术，保护人员在架体内安全，红外保护装置在无人使用的一段时间后可休眠，有人的时候自动唤醒； |
|  | 2 | 电机堵转保护功能 | 当电机在运转过程中发生机械故障或过载时，电机堵转保护装置会自动切断电机供电，故障排除后，能自动恢复运行 |
|  | 3 | 防倾倒保护功能 | 防倾倒装置 |
|  | 4 | 运行超时保护功能 | 当机械构件松脱或打滑时会导致电机长时间运行。应具备超时运行保护功能：运行时间（应可调）超过时能紧急停止运行。 |
|  | 5 | 漏电保护功能 | 电力回路、操作回路各有专用的断路器，如漏电或过电流发生时立即停止，回路切断。电器线路必须有可靠的短路保护装置；保护接地电路的连续性应符合GB/T526.1-2002的第8章的规定。短接的动力电路与保护电路(包括机座)之间绝缘电阻应大于1MΩ。导线绝缘电阻不得小于20 MΩ。 |
|  | 6 | 过载保护功能 | 破坏电机均速移动情况出现时，电路自动过载保护 |
|  | 7 | 禁止移动保护功能 | 架内有人时锁定架体，禁止电动操作。 |
|  | 8 | ★防夹保护功能 | 实现安全的密集架防夹保护功能，在所有传感器失效情况下，能够可靠停机 |
|  | 9 | 线缆布置功能 | 传输电缆应予架空，不得缠绕、打结，开启至最大位置时电缆无绷紧现象。 |
|  | 10 | 安全电压供电功能 | 电机部分采用24V低压供电，功率200W |
|  | 11 | ★光幕保护功能(可不配) | 采用光同步红外线光幕探测技术达到架体内无安全盲点。光幕密度7.5cm，采用光同步技术，发射与接收无需同步线连接，采用密集架专用光幕，不得使用电梯用光幕。 |
| 网 络 管 理 功 能 | 1 | 开机自检功能 | 架体开启后自动自检系统及各部分状态 |
|  | 2 | 数据备份功能 | 数据库数据备份(通过电脑软件实现) |
|  | 4 | 权限保密功能 | 管理系统不同功能可以通过权限划分分帐号管理 |
|  | 5 | 温湿度显示功能 | 固定列和电脑上实时显示，精度不低于：温度±1℃，湿度±5%RH |
|  | 6 | 分区管理功能 | 管理系统具备分区管理功能。 |
|  | 7 | 网络管理功能 | 不连接服务器，固定列主机可在局域网内提供网页访问方式控制密集架架体的移动，停止，可以查看架体通道打开状态。 |
|  | 8 | 远程网络访问升级功能 | 图形和动画方式直观显示各分区、组、列的运行状态，并具有远程网络访问升级功能 |
|  | 9 | 局域网数据共享功能 | 具备局域网数据共享功能 |
|  | 10 | 打印功能 | 具备档案入库、存放、检索、借阅、归还、统计、报表、打印等功能 |
|  | 11 | 有序管理功能 | 具备档案无序存放，有序管理功能。 |
|  | 12 | ★控制接口功能 | 免费提供以固定列主机为控制单元的密集架与计算进行通信的标准接口，包括实现架体移动等控制功能的接口，查询架体状态的接口，导引档案存放位置的接口，以及其他密集架管理所需要的接口。 |
|  | 13 | ★独立网络管理功能 | 主控列配置一体化控制主机，采用Wince6.0版操作系统，性能稳定可靠，支持站点发布功能，能够在不配置服务器的条件下发布固定列访问主站，局域网内终端(包括移动设备)可以通过网页访问方式通过访问固定列ip控制架体的移动，停止，能够查看移动列的状态。 |